Опросный лист №________

на ограничители перенапряжений нелинейные

на напряжение 3, 6, 10 кВ

для распределительных сетей

| Почтовый адрес и реквизиты покупателя: |  |
| --- | --- |
| Заказчик |  |  |
| код города/телефон |  |  |
| Ф.И.О. руководителя предприятия |  |  |
| Место установки |  |  |

Ограничители перенапряжений с полимерной изоляцией предназначены для защиты изоляции электрооборудования распределительных сетей от грозовых и коммутационных перенапряжений. Ограничитель укомплектован линейным выводным зажимом.

Исполнение по установке – опорное.

Номинальный разрядный ток – 5 кА.

Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 – III.

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150.

Работоспособность ОПН обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 50°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и до 15 м/с при гололеде 20 мм;

- сейсмичность местности до 9 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа (отметить нужное) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения сети / наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ1 | 3/3,8 |  |
|  |  | 6/7,2 |  |
|  |  | 6/7,6 |  |
|  |  | 10/12,0 |  |
|  |  | 10/12,7 |  |
| 2 | Заряд пропускной способности при прямоугольном импульсе тока длительностью 2000 мкс, Кл | 0,5 |  |
|  |  | 0,6 |  |
| 3 | Ток взрывобезопасности, кА | 10 |  |
|  |  | 20 |  |
| 4 | Комплект монтажных частей для ограничителей | КМЧ - 1 |  |
|  |  | КМЧ - 2 |  |
| 5 | Дополнительная комплектация по заказу. Возможно изготовление стойки с высотой указанной заказчиком. |
| 6 | Дополнительные требования |  |
| 7 | Количество ОПН заказа: 2 |  |
|  | ОПН-П___-___/___/5/____IIIУХЛ1 |  |

Примечание:

1 возможно изготовление ОПН с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением отличным от указанных в пункте 1 (требуемое значение необходимо прописать в пункте 6)

2   Например:  ОПН-П1-10/12,0/5/0,5 IIIУХЛ1 или ОПН-П2-10/12,0/5/0,6 IIIУХЛ1

| Должность |  | Ф.И.О. |  | подпись |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЗЭТО»

182113 Псковская область,

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, 79

Телефон (81153) 6-38-10; 6-37-77

Факс (81153) 6-38-45, 6-37-80